Вопросы для контроля по Части 2

1. В чем состоит «правило аддитивности», широко используемое при теоретических расчетах свойств промысловых водонефтяных эмульсий? Почему при промысловых измерениях наблюдаются отклонения от этого правила?

2. В чем состоят «аномалии плотности», практически наблюдаемые в промысловых водонефтяных эмульсиях? Опишите причины возникновения подобных аномалий. При каких водосодержаниях наблюдается максимальная величина «аномалий плотности» и почему?

3. В чем состоит проблема «промежуточных слоев» промысловых водонефтяных эмульсий? Каков механизм формирования «промежуточных слоев»? Какие компоненты нефти входят в состав этих слоев?

4. Какую роль в формировании «промежуточных слоев» промысловых водонефтяных эмульсий играют механизмы спонтанного эмульгирования?

5. Почему зависимость вязкости от водосодержания промысловых эмульсий не описывается классическими теоретическими моделями? Какие поправки необходимо внести в эти модели?

6. Опишите особенности зависимостей вязкости от водосодержания для промысловых эмульсий со свободнодисперсными структурами. В чем состоят различия этих зависимостей при малых и при больших скоростях потока?

7. Опишите особенности зависимостей вязкости от водосодержания для промысловых эмульсий с пористыми связнодисперсными структурами. В чем состоят различия этих зависимостей при малых и при больших скоростях потока?

8. Опишите особенности зависимостей вязкости от водосодержания для промысловых эмульсий со сплошными связнодисперсными структурами. В чем состоят различия этих зависимостей при малых и при больших скоростях потока?

9. В чем состоят эффекты «радиального расслаивания» потока эмульсий? К каким ошибкам в описании свойств эмульсий приводит отсутствие учета этих эффектов?

10. В чем состоят эффекты «вихревого расслаивания» потока эмульсий? К каким ошибкам в описании свойств эмульсий приводит отсутствие учета этих эффектов?

11. При каких условиях в промысловых эмульсиях может происходить выделение «излишней воды»? Какие изменения свойств эмульсий при этом происходят?

12. Как изменения структуры промысловых эмульсий могут влиять на характеристики их движения по промысловым трубопроводам?

13. Как изменения структуры промысловых эмульсий могут влиять на показатели работы скважинных штанговых насосов?

14. Как изменения структуры промысловых эмульсий могут влиять на показатели работы скважинных электроцентробежных насосов?

15.  Как изменения структуры промысловых эмульсий могут влиять на показатели работы нефтедобывающих скважин? Каковы возможные причины этого влияния?